## Slide 1
<number>
Экологическая оценка: основные понятия и принципы

## Slide 2: Экологическая оценка
<number>
Экологическая оценка — это процесс систематического анализа и оценки экологических последствий намечаемой деятельности, консультаций с заинтересованными сторонами, а также учет результатов этого анализа и консультаций в планировании, проектировании, утверждении и осуществлении данной деятельности.
Notes: <number>

## Slide 3: Основные составляющие процесса экологической оценки
<number>
анализ (прогноз) потенциальных воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду и оценка их значимости;
консультации с заинтересованными сторонами с целью поиска взаимоприемлемых решений;
использование результатов прогноза воздействий и консультаций в процессе принятия решений, относящихся к намечаемой деятельности.
Notes: <number>

## Slide 4: Принципы ЭО:
<number>
превентивности
комплексности
демократичности
Notes: <number>

## Slide 6: оценка значимости воздействий на окружающую среду
Описание окружающей среды
Характер, величина, значимость воздействий
Оценка значимости воздействий

## Slide 7: Описание окружающей среды
Характеристика природных условий и компонентов окружающей среды
Динамика состояния окружающей среды

## Slide 8: Характер, величина, значимость воздействий
1. Воздушную среду;
2. Водную среду (поверхностные воды);
3. Почвы и подземные воды;
4. Шумовую обстановку;
5. Экосистемы, растительный и животный мир;
6. Ландшафт и визуальную обстановку;
7. Социально-экономическую обстановку, в том числе здоровье населения;
8. Культурно-историческое наследие.

## Slide 10
Определение возможных воздействий | Описание существующих условий | Ознаком-е c cуществ. требованиями | Предсказание величины воздействий | Оценка значимости воздействия | Меры по смягчению воздействия
Шум во время строительства (типы строительной техники) Шум во время эксплуатации (типы оборудования) | Типичный уровень шума для данного типа местности; данные измерений Распределение населения | Предельно допустимые уровни шума Стандарты ВОЗ | Модели распространения шума (разный уровень сложности) | Приемлемость уровня/типа шума для населения Влияние на экосистемы | Шумозащитные барьеры График проведения строительных работ

## Slide 11: Оценка значимости воздействий
шкалы значимости
(Юридический порог) Превышение стандартов, установленных законом
(Функциональный порог) Неизбежные воздействия, приводящие к необратимому разрушению экосистем
(Порог приемлемости) Воздействия, нарушающие сложившиеся местные нормы
(Порог конфликта) Воздействия, вызывающие конфликт между группами общества по поводу ресурса
(Порог предпочтений) Воздействия, касающиеся предпочтений тех или иных групп

## Slide 12: Рассмотрение альтернатив

## Slide 13: Структура и содержание ЗВОС
Законодательные рамки
Основные сведения о проекте и альтернативах
Характеристика исходных природных условий и компонентов окружающей среды
Характеристика потенциальных факторов воздействия проекта на окружающую среду, предсказание возможных связанных с ними изменений
Описание мероприятий по смягчению воздействий и обоснование выбора предпочтительной альтернативы
Процедуры консультаций (или согласований) с заинтересованными сторонами и общественностью

## Slide 14: принятие решений
Проверка соответствия экологическим стандартам
Анализ экономической целесообразности .
Многокритериальный анализ.
Методы экспертной оценки.

## Slide 15: Послепроектные стадии
Мониторинг реализации
Мониторинг воздействия на окружающую среду
Аудит экологической оценки проектов

## Slide 17: Стратегическая экологическая оценка
стратегическая экологическая оценка — систематический процесс выявления и учета экологических факторов и возможных экологических последствий предлагаемых стратегий, политик, планов и программ

## Slide 19: Отличие СЭО и ЭОП
степени детальности
степени важности
“Ярусный” подход

## Slide 20: Экологическая оценка в России
Экологическая экспертиза — установление соответствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определение допустимости реализации объекта экологической экспертизы в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы

## Slide 21: Участники ЭО в РФ
Инвесторы
заказчики
подрядчики
пользователи объектов капитальных вложений

## Slide 22: три основных стадии
формирование инвестиционного замысла и подготовку “Декларации (ходатайства) о намерениях”,
обоснование инвестиций (предпроектная стадия),
подготовку технико-экономического обоснования (проектная стадия).

## Slide 28: ИСО 14000

## Slide 29
Наименование | Объект | Что изучают?
Экологическая экспертиза (ЭО) | Любая хозяйственная деятельность | Проект
Экологический аудит | Проверка деятельности | предприятие
СЭМ | Улучшение деятельности | предприятие
Экологический мониторинг | Окружающая среда | Здоровье человека